|  | ABB Inc. Westmoreland Distribution Park East, 100 Distribution Circle, Mount Pleasant, USA |
| --- | --- |
|  | ООО «АББ» ABB Ltd |
| ул. Обручева, д.30/1, стр. 2 117997 Москва, Россия Тел: (495) 777-222-0 Факс: (495) 777-222-1 | Obrucheva str. 30/1 b.2 117997 Moscow, Russia Phone: +7(495) 777-222-0 Fax: +7(495) 777-222-1 | Филиал в г. Екатеринбург ул. Бархотская, д.1 620066 Екатеринбург, Россия Тел: (343) 35-111-35 Факс: (343) 35-111-45 | Ekaterinburg Branch Barkhotskaya str. 1 620066 Ekaterinburg, Russia Phone: +7(343) 35-111-35 Fax: +7(343) 35-111-45 |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БАКОВЫЙ ЭЛЕГАЗОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 245 РМG 40/50/63 B SPECIFICATION FOR 245 PMG 40/50/63 B DEAD TANK CIRCUIT BREAKER |
| Наименование организации Заказчика Customer, name of Organization |  |
| Контактное лицо (ФИО) Contact person |  |
| Телефон/Факс Phone/Fax |  |
| Дата заполнения Date of data entering |  |
| Объект/место установки Project name/(installation site |  |
| Количество выключателей CB qty |  |
| Планируемый срок поставки Required delivery time |  |
| Номер бюджетного предложения (заполняет АББ) Offer number |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ в соответствии с ГОСТ Р 52565 RATED BREAKER PARAMETERS according to GOST R 52565 |
|  | требуемые данные обвести (to encircle) |
| Номинальное напряжение, кВ Rated voltage, kV | 220 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ Maximum operating voltage, kV | 252 |
| Номинальный ток, А Rated normal current, A | до 2000; 2500; 3150; 4000* up to 2000; 2500; 3150; 4000 |
| Номинальный ток отключения, кА Rated breaking current, kA | 40 50 63 |
| Частота, Гц Frequency, Hz | 50 |
| Минимальная температура окружающего воздуха, °С Minimum ambient temperature, (C | -30; -45; -55 | -60 c ветром with wind |
| ВВОДЫ BUSHINGS |
|  | требуемые данные обвести (to encircle) |
| Композитные Composite | Да Yes | Нет No |
| Фарфоровыe Porcelain | Да Yes | Нет No |
| Длина пути утечки изоляции вводов, cм Creepage distance, cm | Композитные Composite | 521; 945 |
|  | Фарфоровые Porcelain | 521; 617; 968 |
| * Для исполнения ХЛ (до -60°С) с полной теплоизоляцией баков номинальный ток 4000 А сохраняется при температурах наружного воздуха не выше +30(С / * For -60°C design with jackets over tanks rated normal current 4000 A is ensured at ambient temperature not above +30(С |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА / CURRENT TRANSFORMERS |
|  | требуемые данные обвести (to encircle) |
| Номинальный первичный ток, А Rated primary current, A | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Ток рабочей отпайки, А / Tap current, A (Возможны другие рабочие отпайки по согласованию) | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Номинальный вторичный ток, А Rated secondary current, A | 1; 5 |
| Общее количество ТТ на полюс CT quantity/pole | Релейные Relay … | Измерительные Metering ... |
| Класс точности / Accuracy | 5P; 10P | 0,2 | 0,5 | 0,2S | 0,5S |
| Нагрузка, ВА Burden, VA | 15; 20; 25; 30; 40;50; 60; 75 | 10; 15; 20; 25; 30 | 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 | 10; 15; 20 | 10; 15; 20; 25; 30 |
| Предельная кратность Rated accuracy limit factor | 5; 10; 20, 30 | - |
| Коэффициент безопасности приборов Instrument security factor | - | 5, 10, другое 5, 10, another |
| Примечания для измерительных ТТ: Класс точности обеспечивается при номинальном первичном токе. Класс точности на отпайке сохраняется при токе не ниже 600 А. Класс точности 0,2S может быть обеспечен при номинальном первичном токе не ниже 1000 А |
| Укажите на схеме на стр. 3 выбранные/согласованные параметры и расположение ТТ на полюсе выключателя Indicate required parameters of CTs and their disposition on breaker pole on page 3 |
| ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТИПА HMB-8.7 и ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ HYDRAULIC SPRING MECHANISM HMB-8.7 and CONTROL CUBICLE |
|  | требуемые данные обвести (to encircle) |
| Напряжение постоянного тока цепей управления, В Operating voltage, VDC | 110 или 220 110 or 220 |
| Напряжение переменного тока цепей двигателя насоса, В Motor voltage, VAC | 230 |
| Напряжение переменного тока цепей обогрева, В Heater voltage, VAC | 230 |
| Контроль подогревателей баков полюсов с использованием реле 230 B переменного тока To install a current relay 230VAC for monitoring of phase tank heaters | Да Yes | Нет No |
| НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ |
| Устройство для заполнения газом – наличие на месте установки | Нет | Есть |
| Особые замечания: Special notes: |

| Название объекта: ___________________________________________________ Тип выключателя: 245 РМG 40/50/63 B Количество: ___________ |
| --- |
| Сторона выключателя к приводу | Operating mechanism side of breaker | 1,3,5W 1,3,5Z 1,3,5Y 1,3,5X 2,4,6X 2,4,6Y 2,4,6Z 2,4,6W |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accuracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельная кратность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rated Accuracy Limit Factor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент безопасности приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument Security Factor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Burden, VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации с отпайками, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ratio with taps, A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

_____________________                                            ____________________

(подпись)                                                                                                              (ФИО, должность)

_____________________

(дата заполнения)